## Slide 1: CSCB869 Java Web Services
Гл. ас. д-р Христина Костадинова, hkostadinova@gmail.com

## Slide 2: Съдържание
AOP (Aspect Oriented Programming)
Профили (Profiles) в Spring проект
Разширяване на БД (Liquibase)

## Slide 3: AOP (Aspect-Oriented Programming)
Аспектно-ориентирано програмиране (АОП) – парадигма за структуриране на софтуерни приложения, при реализиране на общи процеси за съвкупности от обекти
Cross-cutting concerns – процеси, свързани с множество обекти
Примери:
Достъп до БД
Моделите на данните (Data Entities)
Уведомления
Управление на грешките
Logging

## Slide 4: AOP и Spring
АОП е основен компонент в Spring Framework
AOP допълва Spring IoC, за да предостави възможност за работа с cross-cutting concerns.
Spring 2.0 предоставя начин за създаване на персонализирани аспекти чрез:
Конфигурационен подход
@AspectJ анотации
AOP се използва в Spring Framework за осигуряване на декларативни услуги

## Slide 5: AOP понятия
Aspect: процесът, който е свързан с множество обекти. Аспектите се имплементират със стандартни класове и конфигурационен подход (schema-based approach) или със стандартни класове, анотирани с @Aspect (@AspectJ стил).
Join point: точка при изпълението на програмата (изпълняване на метод, управление на изключение ...).
Advice: действие, което се извършва от аспекта в даде на точка. Spring моделира advice чрез interceptor.
Pointcut: предикат за съпоставяне на join points.

## Slide 6: AOP типове Advice
Before advice: Advice се изпълнява преди join point
After returning advice: Advice се изпълнява, след като join point завърши нормално работата си (без да хвърли изключение)
After throwing advice: Advice се изпълнява, ако методът хвърли изключение
After advice: Advice се изпълнява независимо как join point приключва работа (нормално или хвърля изключение)
Around advice: Advice обхваща join point (извикването на метода). Може да осигури персонализирано поведение преди и след извикването на метода. Може да се контролира дали join point да бъде изпълнен или да се върне различна стойност value или да се хвърли изключение.

## Slide 7: Online Ресурси
https://www.journaldev.com/2583/spring-aop-example-tutorial-aspect-advice-pointcut-joinpoint-annotations
https://www.springboottutorial.com/introduction-to-aspect-oriented-programming-and-cross-cutting-concerns

## Slide 8: Spring Profiles
Spring Profiles:
  осигуряват начин за разделяне на части от конфигурацията на приложението
  правят достъпно приложението само в определени среди
  всеки @Component или @Configuration може да бъде анотиран с @Profile: така се ограничава кога точно да се зарежда

## Slide 9: Spring Profiles
@Configuration @Profile("production") public class ProductionConfiguration { // ... }
spring.profiles.active=dev,hsqldb
https://docs.spring.io/spring-boot/docs/1.2.0.M1/reference/html/boot-features-profiles.html

## Slide 10: Управление на версии на БД
Liquibase
  Описание на промените в БД
  Update
  Rollback

## Slide 11: changelog.yaml
databaseChangeLog: - preConditions: - runningAs: username: liquibase - changeSet: id: 2 author: kostadinova changes: - addColumn: tableName: school columns: - column: name: max_number_of_students type: int

## Slide 12: DATABASECHANGELOG таблица
Liquibase чете от DATABASECHANGELOG таблицата, кои changesets са вече изпълнени
Сравнява changelog.yaml с описаните в таблица DATABASECHANGELOG changesets и изпълнява, тези които са в chagelog.yaml файла и не са записани в таблицата

## Slide 13: DATABASECHANGELOGLOCK таблица
Liquibase използва таблицата DATABASECHANGELOGLOCK, за да гарантира, че само една инстанция на Liquibase работи едновременно.

## Slide 14: Управление на версиите на БД
Update – процес на установяване на промени в схемата на БД
Rollback – процес на връщане на БД в предишна версия
  Автоматично
  Ръчно
  Опции при изпълнение на команда rollback
  rollbackTag
  rollbackCount
  rollbackDate

## Slide 15: Spring Boot и Liquibase
Използване на db.changelog-master.yaml файл в resources/db/changelog
Или
Използване на конфигурация в application.properties:
server.port=8082 liquibase.change-log=classpath:changelog-dev.yaml

## Slide 16: Управление на версии на БД – добри практики
Не се променят изпълнени changesets
Описва се по една промяна на БД във всеки changeset

## Slide 17: Благодаря за вниманието!
hkostadinova@gmail.com